## Slide 1: Jednoduché laboratorní přístroje založené na STM32 (diplomová práce) Vedoucí: doc. Ing. Jan Fischer, CSc. Student: Jakub Pařez

## Slide 2: Cíle projektu
Na platformě STM32 vytvořit:
      Osciloskop
      Voltmetr
      PWM / Signálový generátor
      Logický analyzátor
      Čítač
  Použití pro distanční výuku praktické elektroniky
  Cílit na levné a dostupné vývojové kity:
      Blue Pill (F103)
      Nucleo (F303 …)
1 / 9
STM32 Blue Pill
STM32 Nucleo

## Slide 3: Požadované funkce
Maximální spolehlivost a funkčnost (jako LEO)
Komunikace přes UART nebo USB
Qt PC aplikace pro Windows, macOS a Linux
Přehledný a rozšiřitelný komunikační protokol
Trigger implementovat v MCU (pomocí Analog Watchdog)
Univerzální firmware, parametrizovaný přes makra
2 / 9
Návrh SCPI protokolu

## Slide 4: Dosažené parametry pro Blue Pill (F103)
3 / 9
Osciloskop
      Vzorkovací frekvence 1 – 800 ksps
      Bitů na vzorek 12
      Paměť na kanál 1 – 2250 vzorků
      Počet kanálů 1 – 4
      Trigger hodnota 0 – 100 %
      Trigger hrana Rising / Falling
      Trigger režim Auto / Normal / Single
      Pretrigger 0 – 100 %
  Logický analyzátor
      Vzorkovací frekvence 1 – 5 Msps
      Paměť na kanál 1 – 4500 vzorků
Komunikační vlákno
Univerzální kód firmware a promyšlený protokol
dávají uživateli široké možnosti použití

## Slide 5: Osciloskop (Blue Pill, Python skript) – 5 kHz sinus, fázově posunut o 120 °
Vzorkovací frekvence 200 ksps
Paměť na kanál 200 vzorků
40 vzorků na periodu
4 / 9

## Slide 6
5 / 9
video
Osciloskop (Blue Pill, Python skript) – Ukázka triggeru v režimu Auto
Vzorkovací frekvence 800 ksps
Vstup: sinus 1 kHz střídavě vypínán

## Slide 7
6 / 9
video
Osciloskop (Blue Pill, Python skript) – Ukázka stability triggeru
Vzorkovací frekvence 800 ksps
Vstup: sinus sweep 1-100 kHz

## Slide 8: Logický analyzátor a PWM generátor (2 fázově posunuté kanály, Blue Pill)
7 / 9
Vzorkovací frekvence 200 ksps
Paměť 1000 vzorků
Vstup: 2x PWM 1 kHz (25 % střída)

## Slide 9: Logický analyzátor (Python, Blue Pill) Ukázka nejrychlejšího vzorkování
8 / 9
Vzorkovací frekvence 5 Msps (max)
Paměť 100 vzorků
Vstup: PWM 1 MHz (50 % střída)

## Slide 10: Stav projektu – co je hotovo a co zbývá udělat
9 / 9
  Firmware (implementace) 90 %
  Port (makra a projekty)
      F103C8 100 %
      F303RE 90 %
      F4, L0, G0 … 0 %
  Software (PC)
      Python 100 %
      Qt 10 %
  Dokumentace 30 %
Funkční, otestováno
Nyní netřeba řešit
Je třeba realizovat

## Slide 11: Prostor pro dotazy